Hallo Michael, hier eine Beschreibung des Umbaus.

Ich ersteigerte die CSR (schon mit deutscher Zulassung) 2003 in Ebay für 800 Euro von einem Amerikaner. Als ich das Teil zu Hause hatte überlegte ich mir was ich daraus machen könnte (ist mir wohl angeboren das ich kein Fahrzeug Original lassen kann). Auf Grund meiner körperlichen Verfassung (bin beidseitig Unterschenkelamputiert) und den Eintragungen in meinem Führerschein  kam nur ein Gespann in Frage. So nun musste ein Seitenwagen her, ab ins Ebay und ein russisches Teil namens Jupiter für 250,- Euro ersteigert. Das Moped war ja ganz in Ordnung aber der Seitenwagen hatte es in sich (Rahmen, Schwinge und Boot waren ohne Ende verbogen oder verbeult, der Russe muß wohl mit  dem Rad irgendwo hängen geblieben sein. Mein Grundgedanke war, das dass Teil wie „Neu“ und Costummäsig aussehen sollte. Also wieder ins Internet zu Louis und Ebay und nach und nach folgende Teile zusammen kaufen:

Ebay:

Harley Wild Glide Gabel mit Brücken     26,- Euro

Riser mit TÜV „Neu“                              16,- Euro

Chromgriffe in Zoll                                    8,- Euro

VN 1500 Trittbretter kompl.                     56,- Euro

Hinterrad Suzuki 650 (für Seitenwagen)   32,- Euro

Kürzere Dämpfer hinten                           50,- Euro

Harley Shovel Lenkerarmaturen li,re.         9,- Euro

Louis:     		2 x Rücklicht                                              28,- Euro

Tacho					         49,- Euro

2 x Rückstrahler              		         15,- Euro

Stahlflex vorne			          38,- Euro

1 Verkleidungsblinker Hella                         7,50 Euro

2 x Spiegel					9,- Euro

Hupe					         12,- Euro

Aus meinem Keller:    Blinker vorne Ochsenauge

Blinker hinten Kellermann klein

Harley Lenker breit

Harley Tank

Viele Eisenteile zum selber bauen

2 x Supertrapp Schalldämpfer                   540,- Euro

So nun hatte ich nach ca. 8 Monaten alle Teile zusammen und ich fing mit der Gabelumrüstung an. Danach legte ich das ganze Moped um 6,5 cm tiefer. Den Harley Tank schnitt ich in der Mitte auseinander und passte die Ohren an den original Tank der CSR an womit ich ein Tankvolumen von 20 Litern erreichte.  Da die Auspuffanlage schon sehr durchgerostet war bog ich ein paar neue Krümmer so das nun die Anlage komplett auf der linken Seite ist und montierte ein paar Supertrapp. Die Sitzbank bei der Hälfte abgeschnitten und schon war der Einsitzer fertig.  Bei den Trittbretter der VN 1500 mußte ich nur die Winkel abschneiden verkehrt herum wieder anschweißen und die vordere Halterung auf Maß bringen und neue Anschlüsse für Schaltung und Bremse aus Edelstahl biegen . Da der Bremssattelhalter vom Forderrad nicht mehr passte, musste ich einen neuen anfertigen.  Jetzt ging es an den Seitenwagen, da hatte ich überhaupt keine Ahnung was ich machen sollte!!!! Im Ebay entdeckte ich ein Buch mit dem Titel „Motorradgespanne im Eigenbau“ gesehen und für 20,- Euro ersteigert. Nachdem ich das Buch 20 mal gelesen hatte machte ich mich an den Hilfsrahmen und fertigte diesen an. Bei dem Seitenwagen tauschte ich das original Rad gegen ein Hinterrad einer Suzuki 650 aus. Mein Bruder und ich richteten dann den verbogenen Rahmen und Schwinge des Seitenwagens, so das ich diesen montieren konnte. Als das Teil dann so einigermaßen fertig in meiner Werkstatt stand war ich schon etwas erleichtert das es gar nicht mal so schlecht aussieht. Danach  die ganze Sache wieder zerlegen und alle Teile lackieren bzw. verchromen und das Moped neu aufbauen.  Jetzt muß ich nur noch den Kotflügel für den Seitenwagen anpassen und das Boot sowie den Tank lackieren. Wenn das Teil komplett fertig ist, schicke ich Dir die Bilder.

Gruß Bert